## Slide 1: モールの定理 (別表現)
梁の曲げモーメントを-EIで除し、その値を荷重と考えると、ある点のたわみはその点の曲げモーメントの値に、また、ある点のたわみ角はその点のせん断力に等しい。ただし片持ち梁の場合は固定端と自由端を入れ替える必要がある。

## Slide 2: なぜモールの定理 ?
・導入に、微・積を極力避ける (ゼロではない)
・下記、曲げモーメント図を描くことさえ出来れば良い ことに集約できると言っても過言ではない。
「曲げモーメントを描くことによって」・・・
たわみ曲線を求めることができる。
FEM
これらは、モールの定理を中心に展開する。
(学習の中頃に導入を果たす)
・(必要であれば) 材力問題に合流できる。
◎設計業務的には、これで十分。

## Slide 4: キーワード
・はり 材がその軸に直角な力を受けるもの
・単純梁 一端ピン、いったんローラーで支持されたもの
・曲げモーメント図、M図、BMD Mxを図で表したもの
・仮想荷重 モールの定理で元の曲げモーメントを1/EI倍したもの
・静定梁 静力学のつりあい条件式だけで解きうるもの
・不静定梁 静力学のつりあい条件式だけで解けないもの
・トラス すべての節点がピン接合からなっている骨組
・ラーメン トラスですべての節点が剛節からなる骨組