## Slide 1: TSU-90B 測定機材見直し
TRK 濾過器G.
‘20.8.20 (木)

## Slide 3: モールの定理
単純梁においてその曲げモーメント図を1/EI倍したもの(M/EI)同じを同じはりに加わる荷重と仮想するとき
各点の傾斜は仮想荷重によるその点のせん断力に等しい
各点のたわみは仮想荷重にようるその点の曲げモーメントに等しい
片持ち梁においてはその曲げモーメント図を1/EIしたもの(M/EI)が元のはりの自由端と固定端を逆にしたはりに荷重として加わったものと仮想するとき
(3) 各点の傾斜は仮想荷重によるその点のせん断力に等しい
(4) 各点のたわみは仮想荷重によるその点の曲げモーメントに等しい

## Slide 4: モールの定理 (別表現)
梁の曲げモーメントを-EIで除し、その値を荷重と考えると、ある点のたわみはその点の曲げモーメントの値に、また、ある点のたわみ角はその点のせん断力に等しい。ただし片持ち梁の場合は固定端と自由端を入れ替える必要がある。

## Slide 5: なぜモールの定理 ?
・導入に、微・積を極力避ける (ゼロではない)
・下記、曲げモーメント図を描くことさえ出来れば良い ことに集約できると言っても過言ではない。
「曲げモーメントを描くことによって」・・・
たわみ曲線を求めることができる。
FEM
これらは、モールの定理を中心に展開する。
(学習の中頃に導入を果たす)
・(必要であれば) 材力問題に合流できる。
◎設計業務的には、これで十分。

## Slide 6: 学習ステップ
計算モデル (片持ち梁、単純梁)
力のつり合い、反力の計算
SFD
BMD
三角形荷重のBMD

## Slide 8: キーワード
・はり 材がその軸に直角な力を受けるもの
・単純梁 一端ピン、いったんローラーで支持されたもの
・曲げモーメント図、M図、BMD Mxを図で表したもの
・仮想荷重 モールの定理で元の曲げモーメントを1/EI倍したもの
・静定梁 静力学のつりあい条件式だけで解きうるもの
・不静定梁 静力学のつりあい条件式だけで解けないもの
・トラス すべての節点がピン接合からなっている骨組
・ラーメン トラスですべての節点が剛節からなる骨組