## Slide 1: 濾過器設計のための材料力学概論 1
2021.1.26(火)
東洋濾紙株式会社 濾過器G.
阿部

## Slide 2: 最初におことわり： 材料力学の範囲 1
ニュートンの第２法則
第1, 3法則に関しては中学校理科
単位 [N] に関しては小学校理科
(高校物理 – 文科省学習指導要領)
距離計算
運転免許教習所で習う
(車は急に止まれない)
材料力学では、力 のつり合い のみ取り扱います。 時間の概念(つまり慣性項)は直接取扱いません。
加速度ではなく、個々の “力” としては取扱います。重さーは重力加速度を不変とした “重量” としては取扱う。
質量を不変とすると、力と加速度は 1:1 で対応します。加速度の向き (ベクトル) が変われば力も変わる。
脱線しますが、重力加速度は
一定ではありません。
(引用: 国土地理院)

## Slide 3: 力を受けた金属の挙動

## Slide 4: 最初におことわり： 材料力学の範囲 2
ε
フックの法則
断面積 A
応力 σ
ひずみ ε
応力 σ
ひずみ ε
0.02%
0.2%
ひずみ 0 ～ 0.02%付近までは直線
⇒ 弾性 (除荷すれば元に戻る)
ひずみ 0.02%以降 直線関係ではない
⇒ 塑性 (元に戻らない)
バネのようである
濾過器の設計は、弾性域内で行う。
ε
で検討できる

## Slide 5: フープ応力 (周方向応力) について
計算モデル
A
A
A – A 断面
圧力 p
p
t
t
d
1／2 モデル
上下方向の力のつり合いのみ考える
B
B
B – B 断面
半径方向と筒軸方向を別に考える
t
t
d
b
円周方向の応力は、軸方向の2倍
円周方向
軸方向

## Slide 6: さまざまな胴応力/肉厚の計算式

## Slide 7: 濾過器G のハウジング設計実績
集計 (見積No.別) ： ‘20.8.5 ～ ‘20.9.16

## Slide 8: 引用
・島岡 (2005). 高等専門学校における材料力学教育 工学教育(J. of JSEE), 53-4
・亀山 (1981). 材料力学の初歩的概念に関する学習内容の確立(1) 静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇